## Slide 1
Декомпозиция сложных дискретных систем, формализованных в виде вероятностных МП-автоматов.
Выполнил:
Шляпенко Д.А., гр. ИУ7-83
Руководитель:
Рудаков И.В., д.т.н., доцент
квалификационная работа

## Slide 2: Цели и задачи
Цель работы
разработать и исследовать алгоритм декомпозиции вероятностного автомата.
Задачи работы:
модификация существующего алгоритма декомпозиции конечных автоматов, с целью получения возможности его применения для вероятностных автоматов;
проектирование, реализация и отладка программного продукта, позволяющего производить декомпозицию вероятностных автоматов;
получение количественных характеристик результирующей сети и исходного автомата.

## Slide 3: Функциональные требования к системе
Программный продукт должен предусматривать следующую функциональность:
  создание и редактирование исходного вероятностного автомата;
  сохранение, загрузка исходного автомата;
  возможность задания ортогонального множества разбиений;
  декомпозиция указанного вероятностного автомата с заданным ортогональным множеством разбиений;
  просмотр отчета о результатах декомпозиции, содержащего:
      временные характеристики работы алгоритма;
      визуальное представление полученной сети;
  моделирование работы исходного автомата и результирующей сети.

## Slide 4: Понятия и определения
Дискретная система – такая система, у которой дискретны множества внутренних состояний, входных и выходных сигналов, а также множество моментов времени, в которые поступают входные сигналы, меняются внутренние состояния и выдаются выходные сигналы.
Вероятностный конечный автомат – это такой конечный автомат, для которого функции переходов и функции выходов соответственно принимают вид δ : A × Z × p → A и λ : A × Z × p → W, где случайная величина , определяющая переход.

## Slide 5: Понятия и определения (продолжение)
Сеть вероятностных автоматов – это шестёрка
Z – входной алфавит
{Si = (Ai, Zi, δi)}, 1 ≤ i ≤ n – множество компонентных автоматов сети
W – выходной алфавит сети
{fi}– множество функций соединения компонентных автоматов сети.
{ψi} – множество входных функций.
g – выходная функция сети.

## Slide 6: Классификация методов декомпозиции дискретных систем
В отчётной квалификационной работе рассмотрен объектный метод декомпозиции с помощью конечных автоматов.

## Slide 7: Алгоритм декомпозиции вероятностных конечных автоматов

## Slide 8: Критерий оценки множества ортогональных разбиений.
n - число элементов во множестве ортогональных разбиений,
N - число элементов во множестве состояний исходного автомата,
bj - количество элементов в j-ом блоке, оцениваемого разбиения,
k - количество блоков, оцениваемого разбиения,
ki - количество блоков i-ого разбиения.
Данный критерий даёт тем большую оценку, чем больше разбиение соответствует ему.

## Slide 9: Главное окно программы

## Slide 10: Вспомогательные окна программы

## Slide 11: Результат декомпозиции

## Slide 12: Окно моделирования

## Slide 13: Заключение

## Slide 14: Перспективы развития проекта